## Slide 1
CIRCUITE INTEGRATE DE JOASĂ TENSIUNE ȘI MICĂ PUTERE

## Slide 2
CUPRINS
I.
II.
III.
IV.
DESPRE NOI
SCOPUL PROIECTULUI
REALIZAREA PROIECTULUI
CONCLUZII

## Slide 3
I. SCOPUL PROIECTULUI
  Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice.
  Organizarea unui proiect în funcție de etape.
  Implementarea unui circuit de sursă de curent Blauschild.
  Familiarizarea cu software-ul specializat.
  Colaborarea eficientă în echipă.

## Slide 4
Lider de echipă
II. DESPRE NOI
Simion Emanuela-Andreea
CAD
Proiectare
Testare
Tehnologie
Marketing
Dumitru Radu-Ștefan
Hîncea Maria-Alexandra
Gheorghe Cristian
Ciocoiu Ștefania-Anca
Șuhan Vlad-Alexandru
Niculescu-Caranfil Cătălin-Ioan
Stănescu Andrei-Codruț
Niță Ioana-Theodora
Wanya-Crîngu Leon-Cristian
Zaharia Andreea-Alexandra

## Slide 5
III. REALIZAREA PROIECTULUI
Modificarea modelelor EKV.
01
CAD
02
03
04
Realizarea sursei Blauschild.
PROIECTARE
Realizarea simulărilor și extragerea datelor.
TESTARE
Îmbunătățirea modelelor dispozitivelor.
TEHNOLOGIE
05
De la logo, la datasheet.
MARKETING

## Slide 6
01.CAD
III. REALIZAREA PROIECTULUI

## Slide 7
02.Proiectare
III. REALIZAREA PROIECTULUI

## Slide 8
02.Proiectare - Layout
III. REALIZAREA PROIECTULUI

## Slide 9
03.Testare
III. REALIZAREA PROIECTULUI
Parametru | Descriere | Condiții | Minim | Nominal | Maxim | Unitate
VDD | Gama de alimentare | Temp. = 27 ⁰C | 1.92 | 2 | 5 | V
IQ | Curentul total consumat | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 7.36 | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu VDD | Temp. = 27 ⁰C VDD = Min.  Max. | 1.26 | 1.34 | 1.34 | µA
 | Sensibilitatea IOUT în funcție de VDD | Temp. = 27 ⁰C | n/a | 0.04 | n/a | 
IOUT | Gama de variație a IOUT cu temperatura | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = Nom. | 1.03 |  | 1.53 | µA
TC | Coeficient de variație cu temperatura | VDD = Nom. | n/a | -0.003 | n/a | µA/⁰C
m | Media din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 1.36 | n/a | µA
σ | Deviația standard din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 0.3 | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu procesul | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | 0.46 | 1.36 | 2.26 | µA
VOUT | Tensiunea maximă de ieșire | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = 5 V | 4.75 | 4.8 | 4.82 | V
Arie | Nr. total de dispozitive din schemă |  | n/a | 22 | n/a | N/A
Parametru | Descriere | Condiții | Minim | Nominal | Maxim | Unitate
VDD | Gama de alimentare | Temp. = 27 ⁰C | 1.92 | 2 | 5 | V
IQ | Curentul total consumat | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 7.36 | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu VDD | Temp. = 27 ⁰C VDD = Min.  Max. | 1.26 | 1.34 | 1.34 | µA
 | Sensibilitatea IOUT în funcție de VDD | Temp. = 27 ⁰C | n/a | 0.04 | n/a | 
IOUT | Gama de variație a IOUT cu temperatura | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = Nom. | 1.03 |  | 1.53 | µA
TC | Coeficient de variație cu temperatura | VDD = Nom. | n/a | -0.003 | n/a | µA/⁰C
m | Media din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 1.36 | n/a | µA
σ | Deviația standard din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | 0.3 | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu procesul | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | 0.46 | 1.36 | 2.26 | µA
VOUT | Tensiunea maximă de ieșire | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = 5 V | 4.75 | 4.8 | 4.82 | V
Arie | Nr. total de dispozitive din schemă |  | n/a | 22 | n/a | N/A

## Slide 10
04.Tehnologie
III. REALIZAREA PROIECTULUI

## Slide 11
04.Tehnologie - Înainte și după îmbunătățiri
III. REALIZAREA PROIECTULUI
Parametru | Descriere | Condiții | Minim |  | Nominal |  | Maxim |  | Unitate
 |  |  | Înainte | După | Înainte | După | Înainte | După | 
VDD | Gama de alimentare | Temp. = 27 ⁰C | 1.92 | 1.91 | 2 | 2 | 5 | 5 | V
IQ | Curentul total consumat | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n/a | 7.36 | 7.51 | n/a | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu VDD | Temp. = 27 ⁰C VDD = Min.  Max. | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.34 | 1.40 | µA
 | Sensibilitatea IOUT în funcție de VDD | Temp. = 27 ⁰C | n/a | n/a | 0.04 | 0.053 | n/a | n/a | 
IOUT | Gama de variație a IOUT cu temperatura | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = Nom. | 1.03 | 1.1 |  |  | 1.53 | 1.59 | µA
TC | Coeficient de variație cu temperatura | VDD = Nom. | n/a | n/a | -3 | -2.9 | n/a | n/a | nA/⁰C
m | Media din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n/a | 1.36 | 1.37 | n/a | n/a | µA
σ | Deviația standard din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n.a | 0.3 | 0.26 | n/a | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu procesul | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | 0.46 | 0.56 | 1.36 | 1.37 | 2.26 | 2.18 | µA
VOUT | Tensiunea maximă de ieșire | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = 5 V | 4.75 | 4.76 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | 4.82 | V
Arie | Nr. total de dispozitive din schemă |  | n/a | n/a | 22 | 22 | n/a | n/a | N/A
Parametru | Descriere | Condiții | Minim |  | Nominal |  | Maxim |  | Unitate
 |  |  | Înainte | După | Înainte | După | Înainte | După | 
VDD | Gama de alimentare | Temp. = 27 ⁰C | 1.92 | 1.91 | 2 | 2 | 5 | 5 | V
IQ | Curentul total consumat | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n/a | 7.36 | 7.51 | n/a | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu VDD | Temp. = 27 ⁰C VDD = Min.  Max. | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.34 | 1.40 | µA
 | Sensibilitatea IOUT în funcție de VDD | Temp. = 27 ⁰C | n/a | n/a | 0.04 | 0.053 | n/a | n/a | 
IOUT | Gama de variație a IOUT cu temperatura | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = Nom. | 1.03 | 1.1 |  |  | 1.53 | 1.59 | µA
TC | Coeficient de variație cu temperatura | VDD = Nom. | n/a | n/a | -3 | -2.9 | n/a | n/a | nA/⁰C
m | Media din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n/a | 1.36 | 1.37 | n/a | n/a | µA
σ | Deviația standard din simularea Monte Carlo | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | n/a | n.a | 0.3 | 0.26 | n/a | n/a | µA
IOUT | Gama de variație a IOUT cu procesul | Temp. = 27 ⁰C VDD = Nom. | 0.46 | 0.56 | 1.36 | 1.37 | 2.26 | 2.18 | µA
VOUT | Tensiunea maximă de ieșire | Temp. = -40 ⁰C  125 ⁰C VDD = 5 V | 4.75 | 4.76 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | 4.82 | V
Arie | Nr. total de dispozitive din schemă |  | n/a | n/a | 22 | 22 | n/a | n/a | N/A

## Slide 12
05.Marketing – de ce ROCK’n’VOLT?
III. REALIZAREA PROIECTULUI
Rock - pasiunea tuturor, fiecare dintre noi a trecut printr-o perioadă rock în viață.
’n’ - simbolizează tranzistorul n, legat la masă în circuitele de joasă tensiune, având cel mai scăzut potențial, legat de NMOS.
Volt - sugerează tehnologia și măsurarea tensiunii electrice în volți, reflectând inovația în circuitele integrate de joasă tensiune și mică putere.

## Slide 13
IV. CONCLUZII
  Am învățat importanța muncii în echipă, gestionarea unui proiect pe etape și cum să colaborăm eficient între departamente.
2. Am simulat un mediu de lucru profesional.
3. Am înțeles că prima idee nu este întotdeauna cea mai bună opțiune.
4. Am proiectat o sursă capabilă să livreze un curent de ieșire de 1.4 µA.
5. Am dezvoltat un produs ce ar putea fi comercializat.

## Slide 14
Vă mulțumim pentru atenție!